fontan® Compactstar

Instrukcja Obsługi

Lista Części Zamiennych

Swingtec GmbH                                                   Importer:

P.O. Box 1322                                                    P.P.H.U Dopplant

D- 88307 Isny

German                                                    Magazyn:26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty II 134 A

Tel/fax 0 41 303 11 77 tel. 0 41 303 22 41

Telefon +49 7562 708-0                                     tel.kom.0- 604061120

Telefax +49 7562 708111

Telex 	7321 524 mota d

Deklaracja Zgodności Unii Europejskiej

Następujące urządzenie typu:

fontan® Compactstar

jest zgodne z zaleceniami wytwarzania maszyn Unii Europejskiej (89/392/EWG,

91/368/EWG i 93/44/EWG).

Ocena zgodności elektromagnetycznej tego produktu uwzględnia następujące normy:

EN 55014; 1993

EN 50082; 1992

Isny, 30.10.96

Berndt L. Dietrich, Dyrektor Generalny

Str. 1

Spis Treści

Opis											Strona

_______________________________________________________________

Wstępne uwagi dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji		    2

1.0	Dane techniczne							    3

2.0	Zasada działania urządzenia Fontan® Compactstar		    5

3.0	Uwagi o zastosowaniu						    7

3.1	Mieszanina zamgławiajaca						    7

3.2	Określenie dyszy roztworu						    8

3.3	Ustawienie maszyny							    9

3.4	Warunki w cieplarniach						    9

4.0 	Przygotowanie urządzenia						   11

4.1	Napełnianie zbiornika roztworu					   11

4.2	Ustawianie wydajności urządzenia					   12

4.3	Napełnianie butli spłukującej						   12

4.4	Montaż dysz roztworu							   13

4.5	Regulacja wentylatora							   13

5.0	Uruchomienie i działanie maszyny					   14

6.0 	Wyłączenie i czyszczenie urządzenia				   16

7.0	Konserwacja								   17

7.1	Filtr powietrza								   17

7.2	Napinanie paska klinowego						   18

8.0	Wykrywanie usterek							   19

8.1	Nie świeci się lampka indykatora 					   19

8.2	Silnik nie rusza								   19

8.3	Brak dopływu lub niedostateczny dopływ roztworu			   20

9.0	Lista części zamiennych						   25

Schemat okablowania						   42

Str. 2

Wstępne uwagi dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji

Przed uruchomieniem maszyny prosimy przeczytać poniższe przepisy bezpieczeństwa oraz przestudiować instrukcję obsługi. Nie przygotowuj więcej mieszaniny zamgławiajacej niż potrzeba i usuwaj pozostałości w zgodzie z przepisami prawa.

Zapobieganie wypadkom

1. Przestrzegaj instrukcji producentów chemikaliów, które dotyczą ilości aktywnych składników lub ilości roztworu na jednostkę powierzchni odpowiednio do objętości i właściwości ochronnych.

2. Urządzenie posiada tę zaletę, że może pracować bez nadzoru. Jeżeli nie nosisz ubrania ochronnego, powinieneś opuścić pomieszczenie natychmiast po uruchomieniu maszyny. Jeżeli jesteś obecny w czasie stosowania urządzenia, musisz nosić maskę ochronną, gdyż opary roztworu i/lub zawieszone w powietrzu cząsteczki stanowią zagrożenie dla twego zdrowia. W zamkniętych pomieszczeniach takich, jak cieplarnie będą potrzebne normalne maski ze złożonymi filtrami (filtr gazowy typu A, filtr gazowy klasy 2 i filtr pyłowy co najmniej P III). W przypadku stężenia szkodliwych oparów większego niż 1% lub stężenia tlenu niższego niż 15% niezbędny jest działający niezależnie aparat do oddychania (aparat typu rurowego, model na sprężone powietrze). Zawsze noś ubranie ochronne (ochronny kombinezon, rękawice, osłonę głowy), gdy zastosowane chemikalia są szkodliwe dla skóry.

3. Zamykaj pomieszczenie, gdzie rozpylane są szkodliwe substancje i wchodź do nich dopiero po dokładnym ich przewietrzeniu lub nosząc odpowiednie ubranie ochronne i aparat do oddychania.

4. Pozwalaj na wchodzenie do pomieszczeń, gdzie stosowano chemikalia, dopiero po ich starannym wywietrzeniu.

5. Przeszkol operatorów pod względem bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom zanim zaczną pracować z urządzeniem.

6. Naprawy i prace konserwacyjne wykonuj zawsze przy wtyczce wyjętej z gniazda zasilającego. Prace ze sprzętem elektrycznym powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną.

7. Po naprawie odłóż przybory zabezpieczające (np. maskę ochronną, siatkę ochronną).

8. Zaleca się, by urządzenie sprawdzane było przez wykwalifikowanego technika raz w roku.

9.Gdy podłączysz maszynę do zasilania, musisz przestrzegać zarządzeń lokalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Gwarancja

Zastrzega się prawo do zmiany specyfikacji technicznej w celu zachowania postępu technicznego.

Gwarantujemy działanie maszyny zgodne ze specyfikacją techniczną pod warunkiem przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody dotyczące osób, materiałów lub uszkodzenia wynikłe z ich powodów, a także za szkody dotyczące osób i obiektów wywołanych przez chemikalia lub nośniki.

Str.3

1.0 Dane techniczne

Silnik							1.1 kW jednofazowy

Obroty						około 2800/min (50 Hz)

około 3400/min (60Hz)

Ochrona					zintegrowany styk termiczny

Kompresor					pompa rotacyjna (nie wymaga smarowania

i konserwacji)

Objętość powietrza				około 35 m3/h

Ciśnienie					0.35 bara

Napęd						pasek klinowy

Obroty						około 2400/min

Urządzenie mieszające			napędzane pneumatycznie

Wentylator					wentylator osiowy

Obroty						około 2800/min (50 Hz)

około 3400/min (60 Hz)

Maksymalny przepływ powietrza		około 4850 m3/h

Rura wentylatora				płynna zmiana nachylenia 00-80

Zbiornik roztworu				Polietylen, objętość 14l lub 30l

Butla spłukująca				Polietylen, objętość 1l

Dane zamgławiania

Zasięg						około 60 x 40 m

Wydajność (mierzona dla wody)		dysza roztworu 62: 2.9l/h

dysza roztworu 68: 3.3l/h

dysza roztworu 74: 3.8l/h

dysza roztworu 92: 5.7l/h

dysza roztworu 100: 6.8l/h

dysza roztworu 120: 8.7l/h

Zasilanie					220-240V/50 Hz (standard) lub

110-130V/60Hz lub

220-240V/60Hz

Ochrona					IP 43

Waga (pustego urządzenia)			około 36 kg (z 30l zbiornikiem roztworu 38.5kg)

Wymiary					około 64 x 40 x 80 cm (bez zbiornika roztworu)

Str. 4.

# Opis programu

Start							ręczny

Mieszanie					stałe (pneumatycznie)

Wentylator					podczas stosowania, z fazą po zakończeniu 							rozpylania w celu optymalnego rozłożenia 							kropli

Zamgławianie					czas stosowania zależy od wybranej wcześniej

ilości roztworu

Zatrzymywanie maszyny			automatyczne

Wyposażenie	standardowe			- zbiornik roztworu 14l		106 4450

lub zbiornik roztworu 30l	106 5340

wraz ze zintegrowanym

mieszadłem pneumatycznym

- butla spłukująca		106 5290

- lejek roztworu z sitkiem	166 0150

- klucz imbusowy nr 3		122 1060

- instrukcja obsługi		451 0200

- dysza 62			404 8550

- dysza 68			404 8560

- dysza 74			404 2040

- dysza 92			404 2030

(dysza nr 74 jest zamontowana w głowicy

rozpylającej)

Wyposażenie dodatkowe			- dysza 100			450 1590

- dysza 120			450 1600

(Gdy zamawiasz części zamienne, podaj

dokładny opis, numer oraz ilość)

Str. 5.

2.0 Zasada działania urządzenia Fontan® Compactstar

Rys. 1  Widok ogólny

1. Butla spłukująca		5. Urządzenie mieszające	8. Uchwyt blokujący

2. Wentylator			6. Zbiornik roztworu		9. Filtr powietrza

3. Skrzynka kontrolna		7. Uchwyt zbiornika	           10. Pokrywa kompresora

4. Rura ssąca

Fontan® Compactstar napędzany jest silnikiem elektrycznym. Nie wymagająca smarowania ani konserwacji pompa rotacyjna wytwarza strumień powietrza o dużej prędkości, który przyspieszany jest przez wirujące łopatki w systemie dyszy. Strumień powietrza wywołuje podciśnienie w rurze ssącej i w przewodzie transportującym roztwór chemikaliów. W głowicy rozpylającej strumień powietrza przetwarza roztwór w drobne kropelki aerosolu. Podciśnienie pozwala na stosowanie dysz o stosunkowo dużych rozmiarach. Dlatego zawiesiny proszkowe mogą być również stosowane bez niebezpieczeństwa zablokowania dyszy. Silny wentylator wyrzuca aerozolową mgłę na odległość do 60 metrów i rozprzestrzenia kropelki zarówno pod wpływem poziomej, jak i pionowej cyrkulacji powietrza.

Generatory zimnej mgły fontan® produkują mgłę aerozolową gwarantującą najwyższą efektywność i doskonałą penetrację. Wentylator zapewnia wymuszoną cyrkulację powietrza oraz, przy minimalnej ilości środka chemicznego, optymalną dystrybucję i pokrycie powierzchni np. niezbędne pokrycie dolnej powierzchni liści środkiem ochrony roślin. Nie występuje skażenie gleby wywołane opadającymi kroplami, pozostałości chemikaliów są szybciej rozkładane. Technika ta stanowi poważny wkład w ochronę środowiska. Przez zastosowanie różnych dysz można stosować techniki ultramałego zużycia (ULV - Ultra Low Volume) lub małego zużycia (LV - Low Volume).

Str. 6.

Fontan® Compactstar posiada wyłącznik główny oraz przycisk rozpylania, który inicjuje procedurę zamgławiania. Po włączeniu urządzenia automatycznie uruchamiany jest proces składający się z następujących czynności:

- 	Mieszanie

jest stałe, gdyż pneumatyczne mieszadło wtłacza strumień powietrza do zbiornika 	roztworu (możliwe jest również używanie urządzenia bez mieszania)

-	Zamgławianie

kontrolowane ilościowo: maszyna nie pracuje przez określony czas lecz tak długo, dopóki 	wybrana wcześniej ilość roztworu nie zostanie zużyta.

-	Działanie wentylatora po zakończeniu rozpylania

po zakończeniu rozpylania w celu optymalnej cyrkulacji powietrza i rozkładu kropli.

- 	Zatrzymywanie maszyny

automatyczne po zakończeniu całego procesu

Podczas fazy wentylacji po zakończeniu rozpylania powietrze jest przedmuchiwane przez przewód roztworu w celu jego oczyszczenia. Dodatkowo przewód roztworu oraz system dyszy mogą być przepłukane po zakończeniu procesu. By to zrobić, należy włożyć rurę ssącą do butli spłukującej zawierającej czystą wodę i ponownie uruchomić urządzenie. Fontan® Compactstar może być zainstalowany na przewożnych stołach lub wózkach, może też pracować umieszczony na zwykłym stole.

Str. 7.

3.0 Uwagi o zastosowaniu

Uwaga:

Wszystkie części narażone na działanie roztworu chemicznego wykonane są z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, mosiądz, PE). Ponieważ wszystkie zatwierdzone roztwory chemiczne nie oddziałują na te materiały, mogą być używane bez ograniczeń. Nie jest znany szkodliwy wpływ licencjonowanych pestycydów.

3.1 Mieszanina zamgławiająca

Środek chemiczny powinien być wymieszany z czystą wodą jako nośnikiem. Woda o temperaturze 20-300 C pomaga wymieszać środek chemiczny i uzyskać stałą wydajność oraz jednorodność kropelek.

Aby zredukować tempo parowania drobnych kropelek aerozolu, gdy nośnikiem jest wyłącznie woda, powinno dodać się specjalnych nośników organicznych takich, jak glikol, polietylenoglikol, Nevocol lub emulgacyjne oleje białe. Dodatek 5-10% całej objętości nośnika jest wystarczający, by zapewnić trwałość małych kropelek aerozolu. Jest to szczególnie ważne, gdy względna wilgotność powietrza jest znacznie niższa niż 90%.

Całkowita objętość (=środek chemiczny+woda) nigdy nie powinna być mniejsza niż 1l na 1000m2 powierzchni w przypadku ochrony roślin lub na 1000m3 w przypadku innych zastosowań przestrzennych. Zastosowanie wody w ilości 2-3 l na 1000m2, odpowiednio 1000m3, lub nawet większej jest nawet korzystne, gdyż wytwarza się więcej kropli o jednakowej jakości i otrzymuje się lepsze pokrycie zamgławianego terenu.

W praktyce sprawdzają się następujace stosunki:

proszkowe środki/woda		od 1:15 do 1:25

płynne środki/woda		od 1:10 do 1:20

Dla uzyskania większej ilości informacji dotyczących techniki stosowania proszę skontaktować się z naszymi agencjami. W przypadku specjalnych zapytań można zwracać się do nas bezpośrednio.

Powyższe uwagi opierają się na międzynarodowych metodach stosowania oraz na doświadczeniu. Jednak prawidłowe stosowanie jest poza naszą kontrolą. Nie możemy brać odpowiedzialności za nieefektywne działanie lub uszkodzenia spowodowane użyciem nieodpowiednich środków chemicznych lub nieodpowiednim stosowaniem urządzenia.

Str. 8.

3.2 Określenie dyszy roztworu

Wydajności różnych dostępnych dysz (pomiary przy użyciu wody):

_____________________________________________________________________________

Dysza nr 62	(wyposażenie standardowe)			około 2.9l/h

Dysza nr 68	(wyposażenie standardowe)			około 3.3l/h

Dysza nr 74	(wyposażenie standardowe-zamontowana)	około 3.8l/h

Dysza nr 92	(wyposażenie standardowe)		 	około 5.7l/h

Dysza nr 100	(wyposażenie specjalne)			około 6.8l/h

Dysza nr 120	(wyposażenie specjalne)			około 8.7l/h

Na skutek różnej lepkości różnych roztworów chemicznych powyższe wydajności mogą się zmieniać. Mniejsza wydajność może być wyrównywana przez wybranie większej dyszy.

Zalecamy używanie mniejszych dysz (62, 68, 74) w przypadku bardzo jednorodnych mieszanin zamgławiajacych sporządzonych na bazie płynnych chemikaliów. Dysze te zapewniają optymalnie wąskie spektrum kropli. Większe dysze (92, 100, 120) są szczególnie użyteczne w przypadku mieszanin zamgławiających sporządzonych na bazie chemikaliów w proszku. W przypadku zastosowania większych dysz spektrum kropli będzie większe co może być pożyteczne podczas systematycznego używania fungicydów i/lub insektycydów.

Uwaga:

Używane mogą być wyłącznie wymienione powyżej oryginalne dysze. W przypadku używania urządzenia bez dyszy lub z dyszami większymi, nie zapewniamy prawidłowego funkcjonowania maszyny.

Str. 9

3.3 Ustawienie maszyny

Ogólnie rzecz biorąc, możliwe jest obsługiwanie obszaru 2000-2500m2 z jednej pozycji roboczej. Powierzchnia stosowania może być powiększona do 5000m2 bez zmiany pozycji roboczej maszyny w zależności od kształtu budynku oraz zastosowania dodatkowych wentylatorów do wytworzenia wymuszonej cyrkulacji powietrza.

Zastosowanie w cieplarniach:

Upewnij się, że maszyna ustawiona jest bezpiecznie na płaskiej powierzchni. Zbiornik musi zostać umieszczony na uchwycie zbiornika. Właściwie maszyna powinna być ustawiona w przejściu, z wentylatorem rozpylającym wzdłuż niego. Należy unikać większych przeszkód przed wentylatorem w odległości mniejszej niż 15 metrów, gdyż może to zakłócić optymalny rozkład kropli.

Wysokość umieszczenia wentylatora zależy właściwie od wysokości roślin. Kiedy maszyna ustawiona jest, zgodnie z zaleceniem, w przejściu, wysokość jego umieszczenia powinna być na poziomie wysokości roślin.

W przypadku roślin nisko rosnących (np. sadzonek) wentylator powinien zostać ustawiony około 40-50cm powyżej roślin. Gdy z jakichkolwiek powodów ustawienie urządzenia w przejściu nie jest możliwe, wentylator powinien być ustawiony 40-50cm wyżej niż rośliny. Wysoko rosnące rośliny, które nie powinny być zbyt gęste i nie mają liści na niższych na niższej części łodyg (np. ogórki lub pomidory) są zamgławiane przy umieszczeniu wentylatora na ziemi.

Lekkie nachylenie wentylatora - do 80 - w górę jest korzystne.

Niektóre przykłady ustawienia maszyny podane są na Rys. 2, ukazując zwykłe typy i rozmiary cieplarń.

3.4 Warunki w cieplarniach

By zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza i uzyskać lepsze wyniki działania, zalecamy uruchomić dostępne dodatkowe wentylatory (miejsce ich umieszczenia na Rys.2) około 15 minut przed rozpoczęciem stosowania środków chemicznych i zatrzymać je 15 minut po jego zakończeniu. W urządzeniu Compactstar czas trwania fazy powentylacyjnej ustawiony jest fabrycznie na 10 minut.

Poprzez działanie systemowych i translaminarnych chemikaliów aktywne składniki są absorbowane przez otworki (stoma) w liściach. Żeby uzyskać taki rezultat liście roślin muszą być wilgotne  i dlatego zalecane jest krótkie (2-3 minuty) zraszanie roślin wodą. Można to zrobić zraszaczem na około pół godziny przed zastosowaniem środka chemicznego, by dać liściom czas na zaabsorbowanie wody. Dla polepszenia wyników względna wilgotność powietrza powinna być rzędu 90%.

Podczas pracy urządzenia temperatura w cieplarni nie powinna być niższa niż 100 i nie wyższa niż 300 C.

Str. 10

Głowna ścieżka -

Główna ścieżka -

Główna ścieżka -

Główna ścieżka -

Rys. 2 Przykłady ustawienia maszyny

Str.11

4.0 Przygotowanie urządzenia

4.1 Napełnianie zbiornika roztworu

Rys. 3 Zbiornik roztworu

1. Zacisk węża					4. Pierścień kalibracyjny

2. Pierścień z gwintem				5. Rura ssąca

3. Oprawa mieszadła				6. Śruba kalibracyjna

- Zbiornik roztworu musi być umieszczony na dostarczonym z urządzeniem uchwycie (Rys.1-7)

Uchwyt może być zamontowany zarówno na lewej, jak i na prawej stronie maszyny.

- By napełnić zbiornik odkręć pierścień z gwintem (Rys. 3-2) i wyjmij ze zbiornika roztworu

mieszadło (Rys. 3-3). Jeżeli wyjmujesz mieszadło z już napełnionego zbiornika, pozwól

roztworowi pozostajacemu wewnątrz mieszadła na ścieknięcie do zbiornika roztworu.

Usuń cząstki brudu ze zbiornika.

- Do napełniania bezwzględnie używaj lejka do roztworu z sitkiem (oczka o rozmiarach

0.1mm), dostarczanego razem z urządzeniem. Zapobiegnie to dostaniu się małych cząstek

brudu do zbiornika. Mogłyby one spowodować awarię poprzez zatkanie dyszy rozpylającej.

- Mieszadło może zostać wyłączone z funkcjonowania przez użycie zacisku węża (Rys. 3-1).

Może być to niezbędne, gdy stosowane są pieniące się mieszaniny zamgławiajace.

Str.12.

4.2 Ustawianie wydajności urządzenia

Istnieją dwie możliwości:

- Jeżeli chcesz wykorzystać zawartość zbiornika roztworu całkowicie, wsuń rurę ssącą aż do dna zbiornika.

- Jeżeli chcesz wykorzystać zawartość zbiornika roztworu tylko częściowo, postępuj zgodnie z następującym przykładem:

Przykład: Chcesz zużyć do swego celu 7 l roztworu.

- Wsuń rurę ssącą (Rys. 3-5) do zbiornika aż jej koniec dotknie powierzchni roztworu i zamocuj ją przy użyciu śruby kalibracyjnej (Rys. 3-6).

- Następnie zsuń pierścień kalibracyjny (Rys. 3-4) dokładnie 7 części na skali i zamocuj go (referencyjnym jest dolny brzeg pierścienia).

- Odkręć śrubę kalibracyjną i wsuń rurę ssącą do zbiornika aż zatrzyma się na pierścieniu kalibracyjnym. Dokręć śrubę kalibracyjną. Teraz rura ssąca jest wsunięta w roztwór do poziomu odpowiadającemu zużyciu 7 litrów.

4.3 Napełnianie butli spłukującej

- Butla spłukująca (Rys. 1-1) musi być napełniona czystą wodą, by przepłukać przewody roztworu po zakończeniu procesu rozpylania. Objętość butli spłukującej wynosi 1l.

- Do napełniania butli spłukującej powinno używać się lejka roztworu z sitkiem.

Str. 13.

4.4 Montaż dysz roztworu

Rys. 4  Wyposażenie standardowe

1. Dysza

2. Klucz imbusowy nr 3

Wydajność roztworu na godzinę można ustawić wybierając różne dysze roztworu. Dysze są oznaczone według rozmiarów (dla określenia wydajności zobacz w paragrafie 3.2).

Dysza nr 74 o wydajności 3.8l/h jest zamontowana w urządzeniu.

Dysze wyposażenia standardowego (Rys. 4-1) umieszczone są w gumowych uszczelkach wzdłuż ramki.

- Jeżeli chcesz zmienić wydajność, odkręć dyszę rozpylającą zamontowaną w głowicy rozpylającej przy użyciu klucza imbusowego nr 3 (Rys. 4-2). Wykręć dyszę przy użyciu wkrętaka, kontrując kluczem imbusowym.

- Umieść w odpowiednim miejscu nową dyszę. Zanim zamontujesz wybraną dyszę, sprawdź czy nie jest zanieczyszczona i, jeżeli jest to konieczne, przeczyść dyszę cienkim drucikiem.

- By określić rozmiar dyszy, odwołaj się do paragrafu 3.2.

4.5 Ustawianie wentylatora

- Wentylator może być przechylony w górę w sposób płynny w zakresie od 00 do 80.

Kąt może być ustawiony przy użyciu uchwytu blokującego na obudowie urządzenia (Rys. 1-8).

Str. 14

5.0 Uruchomienie i działanie maszyny

Rys. 5. Skrzynka kontrolna.

1. Lampka indykatora (zasilanie)			3. Wyłącznik główny

2. Lampka indykatora (podciśnienie)			4. Przycisk rozpylania

- Przed włączeniem wtyczki do gniazda zasilającego sprawdź czy napięcie robocze maszyny (zobacz na tabliczce znamionowej) odpowiada lokalnemu napięciu. Wkładaj wtyczkę wyłącznie do gniazd z uziemieniem. Jeżeli wtyczka nie pasuje do lokalnych gniazd, musi zostać zmieniona na odpowiednią. Zwróć uwagę, że przewód żółto/zielony jest połączony z uziemieniem. Można używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do użycia w cieplarniach i zabezpieczonych przed wilgocią (przekrój przewodów 2.5 mm2). Używając przewodu na bębnie, zwróć uwagę, by większość kabla została rozwinięta, co zapobiegnie przegrzewaniu się bębna w przypadku spadku napięcia.

- Włącz wyłącznik główny (Rys. 5-3). Lampka indykatora powinna się zaświecić (Rys. 5-1).

-Teraz urządzenie jest gotowe do działania.

- Przyciśnij przycisk rozpylania (Rys. 5-4)

Urządzenie rozpocznie pracę, a lampka indykatora (Rys. 5-2) zaświeci się.

- Jeżeli nie nosisz ubrania ochronnego natychmiast po uruchomieniu urządzenia opuść zamgławiane pomieszczenie.

Str. 15.

Działanie urządzenia będzie teraz automatyczne w następujących etapach:

- Mieszanie

jest stałe przez użycie strumienia powietrza wtłaczanego przez pneumatyczne mieszadło do

zbiornika roztworu (możliwa jest także praca urządzenia bez mieszania, zobacz par. 4.1).

- Zamgławianie

kontrolowane ilościowo: maszyna nie pracuje w ciągu ustawianego czasu, lecz tak długo jak

długo cała zaplanowana ilość roztworu nie zostanie zużyta.

- Działanie wentylatora po zakończeniu rozpylania

po zakończeniu rozpylania wentylator działa jeszcze w celu zapewnienia optymalnej cyrkulacji

powietrza i rozłożenia kropli.

- Zatrzymanie maszyny

automatyczne po zakończeniu całego procesu

- Przerwanie działania urządzenia z jakichkolwiek powodów możliwe jest przez przekręcenie

wyłącznika głównego (w tym przypadku należy przestrzegać niezbędnych procedur

ochronnych, zobacz rozdział „Zapobieganie wypadkom”).

Str. 16

6.0 Wyłączenie i czyszczenie urządzenia

- Po zakończeniu jej stosowania maszyna powinna być wyczyszczona.

- Włóż rurę ssącą do butli spłukującej i uruchom maszynę, naciskając przycisk rozpylania

(Rys. 5-4).

- Po zakończeniu przepłukiwania wyłącz główny wyłącznik maszyny (Rys. 5-3)

- Oczyść od czasu do czasu butlę spłukującą, by uniknąć rozwoju glonów.

- Wypłukaj zbiornik roztworu wodą i sprawdź czy nie pozostały w nim resztki roztworu, które

mogą krystalizować lub osadzać się na zbiorniku. Używaj tylko czystej wody, by uniknąć

cząstek brudu, które mogłyby podczas następnego użycia zatkać dyszę.

Uwaga:

Jeżeli używasz twardej wody z bojlera, do napełniania zbiornika niezbędne jest użycie lejka z sitkiem. W przeciwnym razie drobiny wapienia w wodzie mogą zatkać dyszę.

- Gdy stosowane są preparaty proszkowe, cząstki proszku zwykle osadzają się na siatce

ochronnej i częściach wentylatora. Konieczne jest usuwanie tych osadów zanim maszyna

zostanie ponownie użyta, by uniknąć wyrzucenia wględnie dużych czastek na rośliny, co

mogłoby uszkodzić rośliny, szczególnie wilgotne (na skutek dużego stężenia aktywnego

składnika). Ponieważ osad ten jest suchy, łatwo można oczyścić urządzenie przy użyciu

suchej szczotki.

Str. 17.

7.0 Konserwacja

7.1 Filtr powietrza

Rys. 6. Filtr powietrza

1. Plastikowa pokrywa

2. Wkład filtrujący

Maszyna prawie nie wymaga konserwacji. Po około 20 godzinach pracy powinien zostać sprawdzony filtr powietrza (Rys. 1-9).

- Odkręć plastikową pokrywę (Rys. 6-1) i wyjmij wkład filtrujący (rys. 6-2).

- Przedmuchaj do czysta, przy użyciu sprężonego powietrza, wkład filtrujący, dmuchając od środka przez perforowaną płytę metalową i/lub wyczyść odkurzaczem blaszki lameli. Jeżeli filtr jest bardzo zabrudzony, zaleca się jego wymianę, a gdy jest uszkodzony musi zostać wymieniony.

- Po 50 godzinach pracy wkład filtrujący (część nr 402 1920) powinien być wymieniony. Gdy często stosowany jest preparat w postaci proszku, ważna jest regularna kontrola filtra.

- Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez wkładu filtrującego, gdyż nieprzefiltrowane i przysycone chemikaliami powietrze zniszczy kompresor.

Str. 18

7.2 Napinanie paska klinowego

Rys. 7 Napinanie paska klinowego

1. Śruba do ustawiania napięcia paska klinowego

Uwaga:

Najpierw wyłącz wtyczkę głównego zasilania!

Maszyna wyposażona jest w pasek klinowy napędzający kompresor. Napięcie tego paska powinno być sprawdzane po każdych (w przybliżeniu) 100 godzinach pracy.

- By to wykonać, zdejmij tylną kratkę ochronną i sprawdź napięcie paska klinowego zgodnie z Rys. 7.

- Zmieniaj napięcie paska tylko wtedy, gdy jego ugięcie, sprawdzone przez niezbyt mocny nacisk kciukiem, jest większe niż 15 mm.

- Zdejmij pokrywę kompresora (Rys. 1-10). Pasek klinowy może zostać ustawiony po poluzowaniu śruby (Rys. 7-1). Następnie należy ponownie dokręcić śrubę.

- Zanim uruchomisz urządzenie zamontuj pokrywę kompresora oraz kratkę ochronną.

Uwaga:

Gdy pasek klinowy jest za bardzo napięty, silnik może nie osiągnąć swej prędkości roboczej i będzie się przegrzewał. W takiej sytuacji termostat wyłączy automatycznie maszynę. Po ustawieniu właściwego napięcia paska klinowego możesz ponownie uruchomić urządzenie.

Str. 19.

8.0 Wykrywanie usterek

Uwaga:

Prace ze sprzętem elektrycznym mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną.

8.1 Nie świeci się lampka indykatora (Rys. 5-1)

Uwaga:

Zanim otworzysz skrzynkę kontrolną wyłącz wtyczkę głównego zasilania. Nie dotykaj elektrycznych połączeń w skrzynce kontrolnej, gdy maszyna podłączona jest podczas próby do źródła zasilania.

- Najpierw sprawdź główne zasilanie.

- Sprawdź czy silnik ruszy po naciśnięciu przycisku rozpylania, mimo że nie świeci się lampka indykatora.

Jeżeli silnik ruszy, uszkodzona jest sama lampka.

Jeżeli silnik nie ruszy, uszkodzona jest płytka elektroniki i musi być wymieniona.

8.2 Silnik nie rusza

Uwaga:

Przed sprawdzeniem wyłącz wtyczkę głównego zasilania.

- Najpierw sprawdź główne zasilanie.

- Sprawdź czy łatwo możesz obrócić silnik, kręcąc łopatkami wentylatora.

Jeżeli możesz to zrobić z łatwością, gdy silnik jest zamontowany, defekt jest elektryczny i musi być wymieniony silnik.

Jeżeli nie możesz obrócić silnika, poluzuj pasek klinowy i sprawdź ponownie.

Jeżeli teraz możesz obrócić silnik, uszkodzone jest sprzęgło odśrodkowe.

Jeżeli dalej nie możesz obrócić silnika, musi zostać rozebrany i sprawdzony pod kątem uszkodzenia łożyska.

Str. 20

8.3 Brak dopływu lub niedostateczny dopływ roztworu

Rys. 8 Dysza rozpylająca

1. Klucz imbusowy nr 3				3. Dysza roztworu

2. Dysza rozpylająca

Kiedy zbiornik roztworu opróżniony zostaje tylko częściowo, jest to wyraźna oznaka niedostatecznego przepływu roztworu.

Możliwe przyczyny:

- dysza roztworu lub wąż roztworu z rurą ssącą są zatkane

- nie ma podciśnienia z powodu nieszczelności węży roztworu lub złączek

- nie ma podciśnienia z powodu defektu łopatek i/lub głowicy rozpylającej

Uwaga:

Ze wględu na bezpieczeństwo następujące próby wykonuj tylko z wodą, nigdy z roztworem.

Str.21

8.3.1 Dysza roztworu jest zatkana

- Upewnij się, że rura ssąca jest zanurzona w roztworze. Naciśnij przycisk rozpylania i sprawdź czy indykator (Rys. 5-2) się świeci.

- Jeżeli lampka indykatora się nie świeci, oznacza to, że nie ma wystarczającego podciśnienia (zobacz paragraf 8.3.4).

Jeżeli świeci, lecz uzyskujemy tylko małą ilość mgły, dysza lub węże są zatkane lub podciśnienie jest niewystarczające.

- Odkręć kluczem imbusowym nr 3 (Rys. 8-1) dyszę rozpylającą (Rys. 8-2) i przeczyść dyszę roztworu (Rys. 8-3).

- Przed ponownym zamontowaniem dyszy włącz maszynę i wciśnij przycisk rozpylania. Sprawdź czy pojawia się silna mgła. By to sprawdzić wyjmij rurę ssącą ze zbiornika roztworu i włóż ją do pojemnika z wodą umieszczając ją na takiej samej wysokości, jak w zbiorniku roztworu.

- Jeżeli pojawia się silna mgła, wkręć dyszę. Teraz maszyna jest sprawna.

- Jeżeli mgła się nie pojawia, sprawdź następujące punkty:

8.3.2 Wąż roztworu jest zatkany

- Jeżeli rura ssąca lub przezroczysty wąż roztworu są zatkane, odłącz je i przepłukaj.

Uwaga:

Nigdy nie używaj sprężonego powietrza, gdy wąż jest zamontowany, w przeciwnym razie uszkodzisz przełącznik próżni.

8.3.3 Cząstki brudu na głowicy rozpylającej

- Wkręć dyszę rozpylającą i naciśnij ją palcem. Musi wejść do środka na ok. 5 mm i wrócić samoczynnie do początkowej pozycji.

Jeżeli tak się nie stanie, sprawdź głowicę rozpylającą zgodnie z paragrafem 8.3.5.

Str. 22.

8.3.4 Sprawdzenie podciśnienia

Rys. 9. Sprawdzenie podciśnienia

Jeżeli łopatki wentylatora są uszkodzone lub głowica rozpylająca jest zapchana, lub wąż roztworu nie jest szczelny, podciśnienie nie będzie wystarczające.

- By to sprawdzić, wyjmij rurę ssącą i postaw na ziemi pojemnik z wodą.

- Postaw maszynę na stole.

- Załóż dodatkowy przezroczysty wąż o długości 2-2.5 metra na koniec rury ssącej. Umocuj wąż zgodnie z Rys. 9 i wsadź jej koniec do pojemnika z wodą.

- Włącz maszynę i wciśnij przycisk rozpylania.

Jeżeli poziom wody wzniesie się na wysokość 0.90 - 1.2 m (zmierzonego od poziomu wody w pojemniku), podciśnienie jest prawidłowe.

- Jeżeli jest inaczej, system jest nieszczelny. Zdejmij górną pokrywę. Odłącz biały wąż prowadzący do głowicy rozpylającej w dystrybutorze pod przełącznikiem próżni i powtórz próbę. Jeżeli woda w dodatkowym wężu wniesie się na prawidłową wysokość, istnieje nieszczelność pomiędzy punktem podłączenia białego węża i rurą ssącą.

- Podociskaj wszystkie połączenia i sprawdź czy węże nie są uszkodzone.

- Jeżeli woda w wężu nie podnosi się, istnieje defekt w głowicy rozpylającej. Postępuj zgodnie z paragrafem 8.3.5.

Str. 23

8.3.5 Sprawdzenie głowicy rozpylającej

Rys. 10 Głowica rozpylająca

1. Pierścień zabezpieczający				3. Śruba z wydrążeniem

2. Tuleja mosiężna

- Zdejmij kratkę ochronną i przednią pokrywę.

- Odłącz wąż powietrza od głowicy rozpylającej. Zdejmij wąż roztworu w dystrybutorze.

- Wykręć obie śruby na spodzie rury wentylatora.

- Wyciągnij z rury wentylatora w dół ciśnieniowy wąż pneumatycznego mieszadła. Teraz możesz wyjąć głowicę rozpylajacą.

- Wykręć śrubę z wydrążeniem (Rys. 10-3) w głowicy rozpylającej i przy pomocy szczypców zdejmij pierścień zabezpieczający (Rys. 10-1). Uważaj, by nie uszkodzić mosiężnej tulei (Rys. 10-2) znajdującej się za pierścieniem zabezpieczającym.

- Teraz możesz wyciągnąć do przodu cały system rozpylający i rozmontować go. Montaż głowicy rozpylającej powinien być wykonany w odwrotnej kolejności.

Str. 24.

8.3.6 Uszkodzenie przełącznika próżni

- Wciśnij przycisk rozpylania.

- Wyjmij rurę ssącą ze zbiornika roztworu i zatkaj jej otwór palcem. Lampka nad przyciskiem rozpylania (Rys. 5-2) musi się zaświecić. Kiedy puścisz palec, lampka musi zgasnąć.

- Jeżeli tak się stanie, przełącznik próżni pracuje prawidłowo.

Jeżeli tak się nie stanie, przełącznik próżni jest uszkodzony i musi być wymieniony.

Uwaga:

Przełącznik próżni jest ustawiony fabrycznie, a śruby kalibracyjne są zapieczętowane. Manipulowanie nimi może spowodować uszkodzenie. W takim przypadku przełącznik musi zostać wymieniony. Gdy wymieniasz przełącznik, zwróć uwagę czy zgadzają się cyfry na kablach.

Str. 25.

9.0 Lista części zamiennych

By uniknąć zapytań, proszę zapewnić nam informację zawierającą ilość potrzebnych części, ich opis oraz numery zamówieniowe części zamiennych, a także typ państwa urządzenia fontan®.

Str. 26

Struktura podstawowa/Wyposażenie

Numer części					Opis

106 4690					Pokrywa, strona przednia

106 4700					Pokrywa, strona tylna

106 4730					Struktura podstawowa

106 4760 					Wspornik

106 4840					Uchwyt zbiornika roztworu

106 5500					Tulejka gumowa

116 8070					Tulejka gumowa

121 0370					Podkładka

121 4520					Pierścień zabezpieczający

122 1060					Klucz imbusowy nr 3

123 1530					Śruba

166 0150					Lejek roztworu

166 9950					Nakrętka

189 1350					Śruba

400 1590					Nakrętka

404 2030					Dysza 92

404 8550					Dysza 62

404 8560					Dysza 68

450 0630					Dźwignia blokady

450 0970					Tulejka gumowa

450 1770					Sitko

450 8080					Podkładka poliamidowa

450 9890					Śruba

450 9920					Podkładka

451 0050					Drążek uchwytu

451 0340					Zatrzask

451 0570					Ochrona struktury

451 1060					Nakrętka

451 9710					Śruba

Str. 28.

Zbiornik roztworu, 15l

Numer części					Opis

100 4980					Nakrętka kontrująca

105 5610					Zatyczka

106 2230					Pierścień kalibracyjny

106 4450					Zbiornik roztworu, 15l, komplet

106 4460					Zbiornik roztworu, 15l

106 4470					Uchwyt rury

106 4860					Rura ssąca, komplet

106 4870					Rura ssąca

106 5060					Mieszadło pneumatyczne

106 5100					Zakrętka, część wewnętrzna

106 5280					Wąż ciśnieniowy

117 1700					Zacisk węża

402 7580					Oring Viton

450 0940					Śruba

450 2080					Zakrętka, pierścień z gwintem

451 0060					Mocowanie węża

451 0250					Nakrętka kontrująca

Str. 30

Zbiornik roztworu, 30l

Numer części					Opis

105 6560					Rura ssąca

106 2230					Pierścień kalibracyjny

106 5060					Mieszadło pneumatyczne

106 5100					Zakrętka, część wewnętrzna

106 5280					Wąż ciśnieniowy

106 5340					Zbiornik roztworu, 30l, komplet

106 5510					Rura ssąca, komplet

117 1700					Zacisk węża

450 0940					Śruba

450 2080					Zakrętka, pierścień z gwintem

450 4960					Zbiornik roztworu, 30l

450 5190					Śruba

451 0060					Mocowanie węża

451 0250					Nakrętka kontrująca

Str. 32.

Butla spłukująca/Przełącznik próżni

Numer części					Opis

106 4500					Rura roztworu, 24 cm

106 4640					Uchwyt

106 4770					Pokrywa przełącznika próżni

106 4910					Zakrętka butli spłukującej

106 5290					Butla spłukująca, komplet

106 6370					Rura roztworu, 70 cm

125 1300					Śruba

450 0540					Przełącznik próżni

450 8920					Nakrętka

450 9660					Śruba

450 9880					Śruba

450 9930					Podkładka

450 0010					Rączka

451 0020					Reduktor

451 0030					Łączenie, komplet

451 0130					Butla spłukująca

Str. 34

Układ rozpylający

Numer części					Opis

105 0670					Cylinder skrętny, komplet

105 0710					Cylinder skrętny

105 0720					Podkładka

106 4480					System rozpylania, komplet

106 4490					System rozpylania

106 4500					Rura roztworu, 24 cm

106 5280					Wąż ciśnieniowy

116 8070					Tulejka gumowa

125 3690					Oring Viton

400 5400					Uszczelka

403 7160					Łączenie, komplet

404 1610					Ochrona

404 2040					Dysza 74

404 3470					Dysza rozpylająca

450 0550					Pierścień zabezpieczający

450 0570 					Tuleja

450 0590					Sprężyna

450 4540					Śruba

450 6720					Pierścień

450 8920					Nakrętka

450 9660					Śruba

450 9930					Podkładka

Str. 36.

Silnik/Wentylator

Numer części					Opis

106 4410					Wspornik silnika, część dolna

106 4430					Wspornik silnika, część górna

106 4680					Rura wentylatora

106 9870					Płytka metalowa

166 9950					Nakrętka

180 9200					Tulejka gumowa

188 9400					Podkładka

404 5180					Koło łopatkowe, 50 Hz

404 5190					Klin

404 8600					Koło łopatkowe, 60 Hz

450 0610					Kratka ochronna

450 0970					Tulejka gumowa

450 1960					Podkładka zaciskowa

450 4510					Podkładka

450 7970					Sprzęgło odśrodkowe

450 9800					Silnik 220-240 V/50/60 Hz

450 9870					Śruba

450 9890					Śruba

450 9900					Śruba

450 9930					Podkładka

450 9950					Klin

451 0260					Silnik 110-130 V/60 Hz

451 2510					Silnik 100 V/60 Hz

451 7030					Tulejka gumowa

Str. 38.

Kompresor

Numer części					Opis

106 4570					Uchwyt filtra

106 4650					Wspornik

108 0430					Kompresor, komplet

108 1330					Śruba

108 1390					Rurka

121 1000					Podkładka sprężynująca

121 1180					Podkładka sprężynująca

121 2070					Podkładka sprężynująca

122 2620					Śruba

123 0300					Śruba

123 4630					Podkładka

123 4800					Podkładka

166 9950					Podkładka

400 1560					Śruba

402 1920					Wkład filtrujący

402 7130					Filtr powietrza, komplet

450 1320					Pasek klinowy, 50 Hz

450 4510					Podkładka

450 4990					Trójnik

450 8920 					Nakrętka

450 9120					Podkładka

450 9660					Śruba

450 9790					Rura powietrza

450 9870					Śruba

450 9910					Obejma zaciskowa

450 9920					Podkładka

450 9930					Podkładka

451 0280					Koło paska klinowego, 50 Hz

451 0400					Koło paska klinowego, 60 Hz

451 0510					Pasek klinowy, 60 Hz

451 9730					Tuleja

Str. 40

Skrzynka kontrolna

Numer części					Opis

100 3740					Łączenie

100 3820					Łączenie

100 4980					Nakrętka kontrująca

100 5010					Nakrętka kontrująca

101 5150					Kabel z wtyczką

106 4610					Obudowa skrzynki kontrolnej

106 5530					Profil gumowy

106 5540					Osłona brzegu

106 9650					Przycisk startera, komplet

120 5960					Śruba

123 4800					Nakrętka, 50 Hz

124 3970					Podkładka zaciskowa

155 9770					Łączenie

164 3720					Gniazdo

176 0500					Podkładka

402 7300					Część zatrzaskowa

402 7460					Element stykowy

450 1650					Wyłącznik główny, komplet

450 1960					Podkładka zaciskowa, 60 Hz

450 2110					Śruba

450 7420					Nakrętka

450 7970					Nakrętka, 60 Hz

450 8550					Kołek dystansowy

450 8920					Nakrętka

450 9780					Płytka elektroniki, komplet

450 9930					Podkładka

450 9660					Śruba

451 0000					Dioda świetlna

451 2540					Kondensator, 50 Hz

451 2550					Kondensator, 60 Hz

451 8340					Nasadka zabezpieczająca

Str. 42.

Schemat okablowania

Stand-by   -  Stan gotowości do pracy

Button spraying  -  Przycisk rozpylania

Spraying  -  Rozpylanie

Vacuum switch  -  Przełącznik próżni

Timer  -  Wyłącznik czasowy